Parametry techniczne

Zadanie Nr 4: Przedmiotem umowy jest dostawa

Ssaka elektrycznego jezdnego

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2015r.)

| Lp. | Opis parametrów technicznych | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą i z szyną na zbiorniki i inne akcesoria. |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz |  |
|  | Wydajność ssaka min. 33 l/min |  |
|  | Podciśnienie max. 0-90 kPa ± 5% |  |
|  | Poziom hałasu max. 39,4 dB |  |
|  | Wymiary urządzenia ( szer.x wys. głęb.) nie więcej niż 480x900x460 mm |  |
|  | Waga nie więcej niż 21 kg z kompletnym wyposażeniem |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa trwałego, odpornego na uszkodzenia, środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej dwu membranowej pompie próżniowej niskoobrotowej nie wymagającej konserwacji. |  |
|  | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa (precyzyjne ustawienie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego ). |  |
|  | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe (przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylaniem się ich poza układ ssący). |  |
|  | ● wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa 0.2-0.3L |  |
|  | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 |  |
|  | - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2 do sterylizacji w temperaturze 1210 - 1340 |  |
|  | - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 |  |
|  | - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 |  |
|  | - stojak jezdny ssaka szt. 1 |  |
|  | - kabel zasilający min. 2m szt. 1 |  |
| 20. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik i blokadą zabezpieczającą wysuwania się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu. |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej |  |
| 22. | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem ssaka on/off |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu |  |
| 24. | Zabezpieczenie otoczenia przed możliwością zakażenia poprzez zastosowanie filtrów antybakteryjnych. |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu |  |