Parametry techniczne

PAKIET 1

1.1 Wózek do transportu pacjenta: SOR-Lądowisko – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Możliwość przewiezienia 3 osób z obsługi medycznej oraz pacjenta na noszach | TAK |  |
|  | Silnik prądu przemiennego | Powyżej 5.0 kW AC - 5 pkt 5.0 kW AC i poniżej-0 pkt |  |
|  | Min. 8 szt. akumulatorów o pojemności min. 240 Ah w cyklu min. 20h | TAK |  |
|  | Przekładnia 20:1 | TAK |  |
|  | Hamulce hydrauliczne | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zintegrowane wskaźniki (prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin, wskaźnik rozładowania baterii) | TAK |  |
|  | Karoseria ABS dostępna w kolorze białym RAL 9016 | TAK |  |
|  | Rama galwanizowana | TAK |  |
|  | Podłogi ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Prostownik 48V HF | TAK |  |
|  | Nosze do przewozu pacjentów. | TAK |  |
|  | Daszek 110" w kolorze białym lub beżowym | TAK |  |
|  | Rolety przeiwdeszczowe | TAK |  |
|  | Szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2016 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy