Parametry techniczne

PAKIET 3

3.1 Aparat do podgrzewania preparatów krwi i krwiopochodnych- 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Suchy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Średnica dren: min. 4,1-5,0 mm | TAK podać |  |
|  | Prędkość przepływu: min. 1-20 ml/min | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 120 W | TAK podać |  |
|  | Klasa ochronności: nie gorsze niż klasa I, typ BF, IPX2 (kroploszczelność) | TAK |  |
|  | Tryb operacyjny: działanie ciągłe | TAK |  |
|  | Wymiary 110x55x265 ±2% | TAK podać |  |
|  | Waga max. 1 kg | TAK podać |  |
|  | Zestaw wyposażony w torbę do przenoszenia z wkładem ogrzewającym płyny zasilanym bateryjne na min 2 godz. pracy | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.2 Aparat do pomiaru ciśnienia- 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary skali pomiarowej: koło min. Ø 147.2 mm lub kwadrat o boku min. 145,5 mm, zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm. | TAK |  |
|  | Skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewniająca możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria. | TAK |  |
|  | Chromowany zawór spustowy wyposażony w system antykurzowy. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Mikrofiltry zabezpieczające system pomiarowy. | TAK |  |
|  | Mechanizm pomiarowy montowany na specjalnym wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność. | TAK |  |
|  | Anestezjologiczny model ciśnieniomierza umożliwiający szybkie mocowanie na: szynie modura z możliwością wykonania obrotu tarczy o 65° na lewo i 65° na prawo lub stojaku lakierowanym z pięciokołową podstawą jezdną o średnicy ok. 53 cm | TAK |  |
|  | Wytrzymałość membrany do 600 mm Hg. | TAK |  |
|  | Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg. | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.3 Aparat do pomiaru ciśnienia- 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary skali pomiarowej: koło min. Ø 147.2 mm lub kwadrat o boku min. 145,5 mm, zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm. | TAK |  |
|  | Skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewniająca możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria. | TAK |  |
|  | Chromowany zawór spustowy wyposażony w system antykurzowy. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Mikrofiltry zabezpieczające system pomiarowy. | TAK |  |
|  | Utwardzana berylem i miedzią membrana zapewniająca precyzję pomiarów, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia. | TAK |  |
|  | Mechanizm pomiarowy montowany na specjalnym wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność. | TAK |  |
|  | Anestezjologiczny model ciśnieniomierza umożliwiający szybkie mocowanie na: szynie modura z możliwością wykonania obrotu tarczy o 65° na lewo i 65° na prawo lub stojaku lakierowanym z pięciokołową podstawą jezdną o średnicy ok. 53 cm | TAK |  |
|  | Wytrzymałość membrany do 600 mm Hg. | TAK |  |
|  | Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg. | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.4 Deska ortopedyczna kompletna ze stabilizatorem głowy i pasami   – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Deska wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego | TAK |  |
|  | Duże uchwyty umożliwiające pracę w grubych rękawicach , | 12 i więcej- 5 pkt Poniżej 12 -0 pkt |  |
|  | Długość – min. 180 cm | TAK |  |
|  | Szerokość – min. 41 cm | TAK |  |
|  | Waga deski | Waga 9 kg i mniej- 5 pkt Powyżej 9 kg-0 pkt |  |
|  | Pasy do deski – wykonane z materiału wodoodpornego zabezpieczone przed wnikaniem krwi, olejów i innych substancji ropopochodnych, konstrukcja dwuczęściowa | TAK |  |
|  | Pasy kodowane kolorami mocowane do deski za pomocą karabińczyków | TAK |  |
|  | Stabilizator głowy z systemem 2 klocków z otworami | TAK |  |
|  | Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, | TAK |  |
|  | Paski do mocowania stabilizatora do deski | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.5 Deska Ortopedyczna kompletna ze stabilizacją głowy i pasami pediatryczna   – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | System transportu oraz stabilizacji poszkodowanego, przeznaczony specjalnie dla dzieci do 5 lat | TAK |  |
|  | Deska wykonana z tworzywa sztucznego zmywalnego, przepuszczalna dla promieni X | TAK |  |
|  | Wyprofilowana powierzchnia deski mająca na celu prawidłowe ustawienie odcinka szyjnego kręgosłupa dziecka | TAK |  |
|  | Komplet składający się z: deski, unieruchomienia ramion, pasa unieruchamiającego klatkę piersiową, pasków unieruchamiających ciało, unieruchomień nadgarstków, klocków unieruchamiających głowę, pasków do tych klocków i torby transportowej wykonanej z Cordury. | TAK |  |
|  | Długość – 122 cm ±2% | TAK podać |  |
|  | Szerokość –31 cm ±2% | TAK podać |  |
|  | Waga deski – max 3,5 kg | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.6 Dozownik tlenu   – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Dozownik z przepływomierzem z nawilżaczem przeznaczony do pobierania tlenu, z reduktora lub centralnej tlenowni i dozowania pacjentowi niezbędnej (nastawianej) ilości nawilżonego tlenu. | TAK |  |
|  | Nawilżacz o poj. do 250ml do sterylizacji do 134oC | TAK |  |
|  | Montowany na szynę | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w dren oraz maskę roz. 4 | TAK |  |
|  | Zakres regulowanego przepływu O2: | 0 ÷ 15 l/min – 0 pkt. 0 ÷ 25 l/min – 5 pkt |  |
|  | Ciśnienie wejściowe tlenu do 5 bar | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.7 Fonendoskop - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Stetoskop z dwustronną głowicą i podwójnym drenem | TAK |  |
|  | Trwały podwójny dren z dwoma odrębnymi kanałami odsłuchowymi - prawym i lewym | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru drenu o długości 40 cm lub 80 cm | TAK |  |
|  | Chromowana podwójna głowica z dwiema membranami o średnicach Ø 45 mm i 32 mm | TAK |  |
|  | Możliwość zastąpienia obu membran przez jeden z trzech lejków o średnicach Ø 33.5 mm, 27.3 mm, 20.3 mm, | TAK |  |
|  | Stetoskop dostarczany z częściami zamiennymi: trzy lejki, każdy z przezroczystą membraną, dwie pary oliwek | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.8 Fotel ginekologiczny    – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Regulacja wysokości oparcia i siedziska za pomocą silników elektrycznych | TAK |  |
|  | Wysokość min. 800-1000 mm regulowana | TAK podać |  |
|  | Szerokość min. 600 mm | TAK podać |  |
|  | Długość oparcia min. 900 mm | TAK podać |  |
|  | Długość siedziska min. 400 mm | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji oparcia min. +5 / + 50 stopni | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji siedziska min. +0 / +45 stopni | TAK podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie 180kg | TAK podać |  |
|  | Waga max. 70 kg | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 230V / 50-60Hz | TAK |  |
|  | Uchwyt na papier higieniczny na siedzisko | TAK |  |
|  | Uchwyty na stopy (strzemiona) | TAK |  |
|  | Podpórki pod dłonie | TAK |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Schodek zintegrowany | TAK |  |
|  | Pilot ręczny | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oparcia na podudzia | TAK |  |
|  | Szeroka gama kolorów obicia do wyboru (min. 3) | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.9 Kołnierz dla osoby dorosłej    – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Uniwersalny kołnierz ortopedyczny dla dorosłych przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym | TAK |  |
|  | Minimum 8 ustawień rozmiaru, pozwalających na skuteczne unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa osób dorosłych. | TAK |  |
|  | Wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Podbródek formujący się automatycznie podczas zakładania kołnierza. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Specjalny system regulacji z zatrzaskami umożliwiający ustawienie rozmiaru. | TAK |  |
|  | Wykonany z materiałów niewidocznych w promieniach X, zapewniających kompatybilność CT i MRI. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.10 Laryngoskop światłowodowy  - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Laryngoskop światłowodowy LED typu Macintosh w komplecie z 4 łyżkami. | TAK |  |
|  | Rozmiar łyżek Macintosh 1 (min. 90mm), 2 (min. 110mm), 3 (min. 130mm), 4 (min. 150mm) | TAK podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji do 134ºC | TAK podać |  |
|  | Laryngoskop z zimnym światłem diody LED zapobiegającym urazom termicznym. | TAK |  |
|  | Walizka w zestawie | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.11 Latarka diagnostyczna  - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Latarka ze światłem standardowym 2.2 V zawierająca dwie baterie typu AAA. | TAK |  |
|  | Obudowa pokryta lakierem pozwalająca na sterylizację | TAK |  |
|  | Metalowy klips pozwalający na łatwe i szybkie włączenie/wyłączenie urządzenia. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.12 Mobilne stanowisko do dekontaminacji – 1 szt.

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pneumatyczna kabina dekontaminacyjna przeznaczona do odkażania po wyjściu z miejsca skażonego. | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparta na przęsłach pneumatycznych rozpieranych rurami dmuchanymi, konstrukcja na stelażu pneumatycznym z materiału gazoszczelnego , pięciowarstwowego, wodoszczelnego. | TAK |  |
|  | Komora kabiny z zaworem wlotu/wylotu powietrza oraz zawór bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Kabina musi posiadać system natryskowy i brodzik | TAK |  |
|  | Min. dwa niezależne wejścia zamykane na zamek błyskawiczny. | TAK |  |
|  | Możliwość nadmuchania kabiny za pomocą butli powietrznej, pompki elektrycznej (230V/12V) lub pompki nożnej. | TAK |  |
|  | System natryskowy do dekontaminacji. | System natryskowy - 5 pkt Inny -0 pkt |  |
|  | Przyłącze do systemu/ złącza strażackiego na zewnątrz kabiny | TAK |  |
|  | Kabina musi posiadać rękaw do wyprowadzenia węża na wodę skażoną na zewnątrz kabiny. | TAK |  |
|  | Pompa do wypompowania wody z kabiny. 230V/50 Hz możliwość wypompowania wody do poziomu ok. 2-5 mm. Wąż o długości 5 mb w komplecie wąż wyposażony w złącza strażackie storz 25 | TAK |  |
|  | Pompa do pompowania I wypompowania powietrza z kabiny 230v/50Hz | Wydajność pompy 1500 l/min i więcej- 5 pkt Poniżej 1500 l/min -0 pkt |  |
|  | Wymiary kabiny: wewnętrzne: min. 2,2 x 2,2 x 2,3 m (dł. x szer. x wys.) zewnętrzne: min. 2,8 x 2,8 x 2,5 m (dł. x szer. x wys.) | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.13 Myjka ciśnieniowa – 1 szt.

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Wydajność tłoczenia | Wydajność 500 l/h i więcej- 5 pkt Poniżej -0 pkt |  |
|  | Ciśnienie – min.120 bar | TAK podać |  |
|  | Max. temp. dopływowej wody – (+)60°C | TAK |  |
|  | Moc przyłącza – max . 2,4 kW | TAK podać |  |
|  | Ciężar | Waga 25 kg i mniej- 5 pkt Powyżej -0 pkt |  |
|  | Długość węża dopływowego - max. 7,5 mb | TAK podać |  |
|  | Zasysanie środka dezynfekującego lub czyszczącego - od 0 do min. 35 l/h - tj. do min. 7% objętości przepompowywanej cieczy | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.14 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów   – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | TAK |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca samoczynne opróżnianie oferowanych pojemników (kaczki baseny) podczas zamykania drzwi. | TAK podać |  |
|  | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm, | TAK podać |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Minimum 2 różne programy mycia i dezynfekcji. | TAK podać |  |
|  | Czas procesu płukania, mycia oraz dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK |  |
|  | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | TAK |  |
|  | Przyłącza wodne min. ½”. | TAK podać |  |
|  | Uniwersalny odpływ o średnicy min. 100 mm z możliwością podłączenie do posadzki lub do ściany. | TAK podać |  |
|  | Naczynia sanitarne (kaczki i baseny) umieszczane w komorze tylko z wykorzystaniem uchwytu – bez konieczności obracania i kontaktu personelu ze skażoną powierzchnią. | TAK |  |
|  | Jednolita konstrukcja komory bez spawów oraz ostrych krawędzi wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z materiału odpornego na działanie korozji. | TAK |  |
|  | Zużycie wody: - dla programu ekonomicznego nie przekraczające 15 litrów, - dla programu normalnego nie przekraczające 20 litrów, | TAK podać |  |
|  | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ dozowania środka zmiękczającego wodę z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ dozowania detergentu myjącego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wbudowaną szafkę zamykaną na klucz do umieszczania min. 2 pojemników o objętości min. 5 dm3 każdy. | TAK |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania nie przekraczająca 3 kW. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | TAK |  |
|  | Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” lub 1 „basen” | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji wg stałej A0. | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę membranową. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o wartości parametru A0 oraz aktualnej fazie procesu. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | TAK podać |  |
|  | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK |  |
|  | Suszenie wsadu po procesie mycia i dezynfekcji wymuszonym strumieniem powietrza filtrowanego za pomocą filtru HEPA. | TAK |  |
|  | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1, 3 / EN 15883-1, 3 | TAK |  |
|  | Dostarczyć: baseny z pokrywką wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt. | TAK |  |
|  | Dostarczyć: kaczki wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt., | TAK |  |
|  | Dostarczyć komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - detergent myjący – 1 szt., - środek zmiękczający wodę – 1 szt., Opakowania 5 (±5) dm3 | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.15 Plecak ratowniczy z wyposażeniem - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Plecak wykonany z wysokiej jakości materiału typu PLAN, 100% wodoodporny o niskiej ścieralności, łatwy w utrzymaniu czystości, odporny na środki dezynfekcyjne | Materiał typu PLAN – 5 pkt. Inny - 0 pkt |  |
|  | Wzmocnione obrzeża plecaka | TAK |  |
|  | Wymienne szelki do noszenia na plecach z ze wzmocnionymi szlufkami metalowymi. | TAK |  |
|  | Wnętrze plecaka wykonane z PLAN bez żadnych taśm do mocowania | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Min. 6 dużych saszetek segregacyjnych na sprzęt medyczny kodowanych kolorami z wbudowanym systemem magnetycznym wykonanych z materiału PLAN | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji wnętrza wg indywidualnych potrzeb użytkowników | TAK |  |
|  | Ampularium na min. 54 ampułki z możliwością powiększenia do min. 72 ampułek. | TAK |  |
|  | Wymiary min.. 440x530x280 mm | TAK |  |
|  | Ciężar max. z saszetkami segregacyjnymi bez wyposażenia medycznego 7 kg. | TAK |  |
|  | Wyposażenie : * Saszetka segregacyjna kodowana kolorem niebieskim z możliwością umieszczenia napisu np. Oddychanie, Saszetka powinna zawierać : - worek resuscytacyjny silikonowy dla dorosłych z kompletem masek twarzowych nr 5,4,3,2, - komplet rurek gardłowych Geudela – min. 8 szt różnych rozmiarów. - komplet masek krtaniowych dla wszystkich grup wiekowych, - Combitube dla dorosłych - Combitube dla dzieci | TAK |  |
|  | Wyposażenie : * Saszetka segregacyja kodowana kolorem niebieskim z możliwością umieszczenia napisu np. Intubacja, Saszetka powinna zawierać : - Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych z łyżkami typu Macintosh rozmiar 1,2,3,4 , - prowadnica , - prowadnica do trudnych intubacji, - komplet rurek intubacyjnych w rozmiarach 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10, - uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych dla dorosłych i dzieci, - Kleszcze Magilla w rozmiarze 16 cm i 24 cm | TAK |  |
|  | Wyposażenie : * Saszetka segregacyjna kodowana kolorem żółtym z możliwością umieszczenia napisu np. Diagnostyka Saszetka powinna zawierać : - Aparat do pomiaru ciśnienia zitegrowany z gruszką - wymienne mankiety min. 3 szt w różnych rozmiarach, - stetoskop , - glukometr z paskami min. 25 szt, - termometr elektroniczny - pulsoksymetr typu klips palcowy | TAK |  |
|  | Wyposażenie : * Saszetka segregacyjna kodowana kolorem czerwonym z możliwością umieszczenia napisu np. Dostęp i.v i.m itp., Saszetka powinna zawierać wyposażenie pozwalające wykonać dostęp do naczynia - zestaw igieł, - zestaw strzykawek, - zestaw venflonów różnych rozmiarów, - aparaty do przetoczeń - aparat do podawania płynów pod ciśnieniem, - zestaw do wkłucia doszpikowego. | TAK |  |
|  | Wyposażenie : * Saszetka segregacyjna kodowana kolorem zielonym z możliwością umieszczenia napisu np. Opatrunki Saszetka powinna zawierać wyposażenie pozwalające na zaopatrzenie pacjenta chiriurgicznie : - zestaw opatrunków sterylnych, - zestaw opatrunków niesterylnych, - zestaw opatrunków na oparzenia , - narzędzia chirurgiczne do zaopatrywania ran - zestaw do konikotomii - zestaw do odbarczania odmy | TAK |  |
|  | Wyposażenie : * Saszetka segregacyjna kodowana kolorem czerwonym z możliwością umieszczenia napisu np. Ampularium, Saszetka segregacyjna posiadająca miejsce na umieszczenie ampułek min 54 szt. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.16 Przenośny zestaw diagnostyczny - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Otoskop i oftalmoskop przenośny, Zasilanie bateryjne w rękojeści, Oświetlenie standardowe Skład zestawu: rękojeść bateryjna, głowica otoskopu, głowica oftalmoskopu, wziernik nosowy, lusterka krtaniowe, zapasowa żarówka | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne w rękojeści | TAK |  |
|  | Oświetlenie standardowe | TAK |  |
|  | Skład zestawu: rękojeść bateryjna, głowica otoskopu, głowica oftalmoskopu, wziernik nosowy, lusterka krtaniowe, zapasowa żarówka | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.17 Rolki do przekładania pacjenta   – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Przenośnik taśmowo - rolkowy do przekładania pacjenta. | TAK |  |
|  | Wymiar zewnętrzny min. 1100 x 600 cm (+/-30 mm) | TAK podać |  |
|  | Wymiar powierzchni roboczej min. 1000 x 600 mm (+/- 30 mm); | TAK podać |  |
|  | Rama wykonana z duraluminium | TAK |  |
|  | Rama powleczona materiałem o wysokiej odporności na zużycie | TAK |  |
|  | Nośność | 130 kg i więcej – 5 pkt Poniżej 130 kg – 0 pkt |  |
|  | Materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.18 Szyna instrumentalna  – 6 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Szyna instrumentalna wzmocniona EURO TM o długości 1 mb | TAK |  |
|  | Min. 3 szt. wsporników mocujących | TAK |  |
|  | Nośność pomiedzy punktami | Nośność 34 kg i więcej- 5 pkt Poniżej 34 kg-0 pkt |  |
|  | Wyposażona w min. 4 szt. uchwytów z otworami do montażu sprzętu | TAK |  |
|  | Przekrój - w kształcie litery T, zaślepki boczne z tworzywa. | TAK |  |
|  | Materiał - anodowane aluminium | TAK |  |
|  | Wymiary szyny: min. 35 mm x 10 mm | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.19 Termometr elektroniczny bezdotykowy - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie wydające alarm dźwiękowy uruchamiany, gdy temperatura jest zbyt wysoka. | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich min. 30 wyników pomiarów. | TAK podać |  |
|  | Podświetlany ekran LCD. | TAK |  |
|  | Możliwość przełączania jednostek temperatury: Celsjusz lub Fahrenheit. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania (po max. 30 sekundach) pozwalająca na oszczędzanie energii. | TAK podać |  |
|  | Waga urządzenia max. 125 g (bez baterii) | TAK podać |  |
|  | Dokładność wyświetlacza max. 0,1°C (0,1°F) | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiaru min. 32°C - 42,9°C | TAK podać |  |
|  | Zużycie energii: <= 150 mW | TAK |  |
|  | Odległość pomiarowa: 3 cm - 5cm | TAK |  |
|  | Żywotność do 40 000 pomiarów | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.20 Waga ze wzrostomierzem   – 3 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Waga ze wzrostmierzem | TAK |  |
|  | Klasa dokładności: nie gorsza niż (3) | TAK podać |  |
|  | Nośność: min. 200 kg | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podziałka (g):100 g < 150 kg > 200 g, | TAK podać |  |
|  | Zasilanie: baterie, zasilacz, | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja: TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, BMI, | TAK podać |  |
|  | Wzrostomierz | TAK |  |
|  | Wymiary: (szer.xwys.xgł.): 294 x 831 x 417 mm | TAK podać |  |
|  | Waga netto: 6,0 kg ±5% | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.21 Worek resuscytacyjny dla dorosłych   - 3 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Worek samorozprężalny – silikonowy resuscytator dla dorosłych | TAK |  |
|  | Worek samorozprężalny pozwalający na prowadzenie bezpiecznej wentylacji biernej i czynnej oraz redukcję ryzyka wentylacji żołądka. | TAK |  |
|  | Worek samorozprężalny, przeźroczysty, pozwalający na sterylizację w autoklawie | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji pacjentów od 30 kg masy ciała. | TAK |  |
|  | Prosta konstrukcja pozwalająca na łatwy montaż i demontaż poszczególnych części worka w celu czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Worek samorozprężalny wyposażony w ogranicznik ciśnienia wdechowego – zastawkę 40 cm H2O | TAK |  |
|  | Dodatkowo worek wyposażony w jednokierunkowy zawór posiadający mechanizm reagujący na wykonywane sprężania i rozprężania worka poprzez ograniczenia nadmiernego przepływu gazu oraz „wymuszający” prawidłowe prowadzenie wentylacji. Worek posiada możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. | TAK |  |
|  | Worek samorozprężalny posiadający system wizualnego ostrzegania w przypadku niewłaściwej techniki wentylacji. | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Worek samorozprężalny o objętości 1700 ml | TAK |  |
|  | Objętość wyrzutowa worka – 900 ml | TAK |  |
|  | Maksymalny zakres cyklu – 45 oddechów na minutę | TAK |  |
|  | W komplecie z maską resuscytacyjną wielokrotnego użytku 5/3 (lub maska 5 i 3) oraz rezerwuarem tlenu o poj. 2700 ml | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.22 Zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi - 3 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zestaw przeznaczony do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi | TAK |  |
|  | W skład zestawu intubacyjnego wchodzią następujące elementy: Laryngoskop światłowodowy z 2 łyżkami prostymi i 2 łyżkami zakrzywionymi nr 2 i nr 3 Laryngoskop jednorazowy całościowy z podwójną łyżką Macintosh w rozmiarze 3 i 4, wyposażony w światłowód umożliwiający pracę przez całą dobę przy ciągłym oświetleniu światłem jasnym i mocnym Zestaw rurek intubacyjnych w rozmiarach : 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 z prowadnicą Zestaw rurek oznaczonych kolorystycznie w rozmiarach: nr 2 dzieci 12-25 kg – kolor zielony nr 3 dorośli <155 cm - kolor żółty nr 4 dorośli 155-180 cm - kolor czerwony nr 5 dorośli >180 cm - kolor czerwony Combitube dwuświatłowa rurka dotchawicza, przeznaczona głównie do intubacji w sytuacjach krytycznych Zestaw rurek ustno-gardłowych typ Guedel - służących do udrażniania górnych dróg oddechowych i zapobiegania zapadaniu się języka, komplet 8 szt. w rozmiarach od 40 do 110 mm (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5), kodowane kolorami Kleszczyki Magilla dwa rozmiary, Uchwyt do rurki intubacyjnej dla dorosłych i dzieci. Torba z przegrodami segregującymi na powyższe wyposażenie | TAK |  |
|  | Fiberoskop składający się z prowadnicy dla rurki intubacyjnej z umieszczonym w środku światłowodem oraz rękojeścią z okularem pozwalającym na podgląd pola operacyjnego. | TAK |  |
|  | Prowadnica wykonana ze stali chirurgicznej – giętka umożliwiająca dopasowanie kształtu do stanu i kształtu dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Prowadnica wyposażona w port tlenowy służący do biernej tlenoterapii podczas zabiegu intubacji | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z fiberoskopu przy intubacji z użyciem klasycznego laryngoskopu | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.23 Zestaw do przetaczania i dawkowania leków     - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Bawełniany mankiet: dostosowany do wkładów 500 ml – szt. 1 dostosowany do wkładów 1000 ml – szt. 1 z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C, | TAK |  |
|  | Odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu, | TAK |  |
|  | Chromowany manometr o średnicy min. 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg, | TAK podać |  |
|  | Utwardzana berylem i miedzią membrana manometru | TAK |  |
|  | Brak konieczności zerowania wskazówki | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Bezlateksowa gruszka ciśnieniowa | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.24 Zestaw do szybkiego przetaczania płynów     - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Bawełniany mankiet: dostosowany do wkładów 500 ml – szt. 1 dostosowany do wkładów 1000 ml – szt. 1 z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C, | TAK |  |
|  | Odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu, | TAK |  |
|  | Chromowany manometr o średnicy min. 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg, | TAK podać |  |
|  | Utwardzana berylem i miedzią membrana manometru | TAK |  |
|  | Brak konieczności zerowania wskazówki | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Bezlateksowa gruszka ciśnieniowa | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.25 Zestaw do trudnej intubacji  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | W skład zestawu wchodzi min. videolaryngoskop wraz z laryngoskopem do trudnej intubacji z ruchomą końcówką oraz torbą na cały zestaw | TAK |  |
| 2. | Wymagane parametry laryngoskopu z ruchomą końcówką: - łyżki wykonane są ze stali nierdzewnej, nadające się do sterylizacji i dezynfekcji o nr 3 i 4, - łyżki ze zintegrowanym światłowodem - kształt łyżki ułatwiający intubacje, ułatwiający dobrą widoczność krtani oraz strun głosowych, redukujący nacisk w obszarze gardła, minimalizujący ryzyko zranienia pacjenta - bateryjna rękojeść laryngoskopu - etui na rękojeść i łyżki | TAK |  |
| 3 | Opis videolaryngoskopu: |  |  |
| 3.1 | Urządzenie przenośne, łatwe w obsłudze i szybkie w uruchamianiu | TAK |  |
| 3.2 | Możliwość wizualizacji struktur krtani z odległości max. 4cm | TAK |  |
| 3.3 | W prowadnicy zintegrowana kamera | TAK |  |
| 3.4 | Tor wizyjny z możliwością eksportu obrazu na ekran/monitor zewnętrzny | TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 3.5 | Bezprzewodowa i przewodowa możliwość transmisji sygnału (wymagane obie opcje) | TAK |  |
| 3.6 | Przenośny, antyodblaskowy, kolorowy monitor o przekątnej ekranu od 5 do 8" wyposażony w podstawę z ładowarką i bateriami oraz zasilacz. | TAK |  |
| 3.7 | System przeciwmgłowy | TAK |  |
| 3.8 | Możliwość zginania prowadnicy pod katem minimum 60 stopni | TAK |  |
| 3.9 | Możliwość pracy z prowadnicami o różnorodnej długości w zakresie nie więcej niż 45cm do nie mniej niż 35 cm | TAK |  |
| 3.10 | Praca ciągła urządzenia na pełnej baterii | Praca ciągła 60 min i więcej – 5 pkt Poniżej 60 min– 0 pkt |  |
| 3.11 | Minimum 3 prowadnice o długości roboczej w zakresie 15- 48 cm , klucz USB do transmisji wideo, nadajnik radiowy, nadajnik przewodowy | TAK |  |
| 3.12 | Praca w temperaturze 0-50 stopni C | TAK |  |
| 4. | Przyssawka umożliwiająca prowadzenie masażu serca wraz z odciąganiem klatki piersiowej wyposażona we wskaźnik/miernik kompresji i dekompresji z systemem zapobiegający nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w drogach oddechowych przy prowadzeniu masażu serca z użyciem przyssawki. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

3.26 Zestaw do wstępnej dekontaminacji – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2. | Zestaw musi się składać z min. 40 szt. pakietów w następujących rozmiarach - wymiar "S" - 5 szt. - wymiar "L" - 25 szt. - wymiar "XL" - 5 szt. - wymiar "XXL" - 5 szt. | TAK |  |
| 3. | Pakiet musi się składać z minimum następującego wyposażenia: - poncho z kapturem, z tworzywa szt., nieprzemakalne/wodoodporne, ocieplone włókniną – min. 1 szt - slipy bawełniane (majtki) – min 1szt. - skarpetki dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym – min. 1 para - buty z tworzywa sztucznego bez pięty (np sandały plażowe) – min. 1 para - półmaska ochronna na twarz – min. 1 szt. - wilgotny ręcznik z włókniny o powierzchni 0,5 m2, - min. 2 szt. - wilgotna rękawica higieniczna do przemywania odsłoniętych części ciała- min. 4 szt. - opaski identyfikacyjne oznakowane indywidualnym numerem – min. 2 szt. - worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (pojemność min. 100 l, zamykany oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski – min. 1 szt. - worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (pojemność minimum 20 l, zamykany oznakowany indywidualnym numerem identycznie jak opaski ) – min. 1 szt. - rękawiczki jednorazowe nitrylowe – min.1 para | TAK |  |
| 4. | Kompletny zestaw ma być zapakowany w szczelnie zamknięty worek z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 5. | Wzmacniane pasy zabezpieczające pacjenta, zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych: Całkowite unieruchomienie rąk, stóp oraz unieruchomienie ud w rozmiarze M | TAK |  |
| 6. | Wzmacniane pasy zabezpieczające pacjenta, zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych: Całkowite unieruchomienie rąk, stóp oraz unieruchomienie ud w rozmiarze L | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2016 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy