# Zestawienie parametrów technicznych

Pakiet nr 3 - Wiertarka

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | WIERTARKA – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | Tak |  |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | Tak |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do max.1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | Tak, podać obr./min. od 0 do 900 – 0 pkt.* od 901 do 1000 – 10 pkt. |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do max. 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich | Tak, podać obr./min. od 0 – 200 – 0 pkt.* od 201 do 250 – 10 pkt. |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | Tak |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera | Tak |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | Tak |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora | Tak |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu | Tak |  |
|  |  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
| 5 | Bateria | Dodatkowy akumulator | Tak |  |
|  |  | Akumulator NiMH z elektroniką sterującą | Tak |  |
|  |  | Napięcie 9,6V o poj. 1,95 Ah | Tak |  |
| 6 | Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów | Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów | Tak |  |
| 7 | Zestaw nasadek wiertarskich: | Nasadka wiertarska typu Jacobs: nasadka wiertarska trójszczękowa wraz z kluczykiem, kaniulacja min. 4mm | Tak |  |
|  |  | Nasadka do drutów Kirschnera, trzy zakresy pracy: 0,6-1,8mm; 1,8-3,0mm; 3,0-4,0mm (+/-2mm) lub nasadki do drutów Kirschnera: 0,7-2,0mm (+/-2mm) – 1 szt.; 2,0-3,2mm(+/-2mm) -1 szt.; 3,2-4,0mm(+/-2mm) – 1 szt. | Tak/ Podać |  |
| 8 | Zestaw nasadek frezarskich | Nasadka frezarska typu Harris, kaniulacja min. 4mm, max prędkość obrotowa 250 obr/min, | Tak |  |
|  |  | Nasadka frezarska typu Zimmer/Hudson, kaniulacja min. 4mm, max. prędkość obrotowa 250 obr/min | Tak |  |
|  |  | Trepan (końcówka do trepancji czaszki) wielorazowego użytku, rozm 9/12 z końcówką typu Hudson | Tak |  |
| 9 | Kosz stalowy | Kosz stalowy z uchwytami na wiertarkę z zestawem nakładek | Tak |  |
| 10 | Całość zestawu spakowana w kontener przeznaczony do sterylizacji urządzenia | Kontener kompatybilny z zaoferowanym sprzętem wykonany z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszych właściwościach umożliwiającego sterylizację: wanna; pokrywa kontenera z dwoma filtrami mikroporowymi na min. 5000 cykli sterylizacji; tabliczka identyfikacyjna | Tak |  |
| 11 | Ładowarka | Ładowarka uniwersalna, elektroniczna na min. 2 gniazda z możliwością jednoczesnego ładowania więcej niż 1 akumulatora, przewód sieciowy z wtyczką typu euro | Tak |  |
|  | olej | Olej w aerozolu do smarowania systemu, butelka 300ml | Tak |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej