Parametry techniczne

Przedmiotem umowy jest dostawa VIDEOKOLONOSKOPU HD kompatybilnego z procesorem obrazu  EPX-3500 Fujinon

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2017r.)

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 1 szt. |
|  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza min 1500 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola obserwacji – typu Water Jet | Tak |  |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EPX-3500 Fujinon będącym na wyposażeniu Pracowni | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2017 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy