Załącznik nr 4 do siwz

Parametry techniczne

## Przedmiotem umowy jest dostawa i wymiana lampy wraz z układem chłodzenia do tomografu komputerowego SOMATON Emotion 16 wraz z uruchomieniem oraz wykonaniem testów jakościowych

- Producent lampy/ kraj pochodzenia ……………

- Model lampy: …………….

- Rok produkcji lampy: ……..... (nie wcześniej niż 2015r.)

- Producent układu chłodzącego: …………….

- Model układu chłodzącego: ……………..

- Producent, model panelu gantry: …………….

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | PARAMETRY | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lampa do tomografu komputerowego SOMATON Emotion 16 |
|  | Napięcie prądu lampy (kV) | 80; 110; 130 kV (±10 %) |  |
|  | Zakres natężenia prądu lampy (mA) | 20-345 mA (+20/-30 %) |  |
|  | Rozmiar małego ogniska lampy | 0,8x0,5mm/7° |  |
|  | Rozmiar dużego ogniska lampy | 0,8x0,7mm/7° |  |
|  | Pojemność cieplna anody (MHU) | 5 MHU |  |
|  | Lampa z filtrem CARE | równoważny 6,3 mm Al |  |
| II. | System chłodzenia lampy tomografu |  |
| III. | Prawy przedni panel gantry tomografu |  |

.......................................................................................................             Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy