# Zestawienie parametrów technicznych

Pakiet nr 2 - Diatermia chirurgiczna

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek | Tak |  |
| 5 | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | Tak |  |
| 6 | Możliwość ustawienia min. 99 różnych konfiguracji nastaw (programów) | Tak |  |
| 7 | Czytelny wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem | Tak |  |
| 8 | Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – 2 [szt.], - bipolarne – 2 [szt.], - elektrody neutralnej – 1 [szt.] lub uniwersalny moduł gniazda | Tak |  |
| 10 | Cięcie monopolarne o mocy min. 400 Wat | Tak |  |
| 11 | Koagulacja monopolarna z funkcją auto-start i funkcją auto-stop | Tak |  |
| 12 | Możliwość stałej kontroli parametrów min.: aktualne używany program, moc wyjściowa, typ prądu, metoda aktywacji, typ elektrody neutralnej | Tak |  |
| 13 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem: z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń z nierozłącznym kablem; możliwość aktywacji prądu przyciskiem umieszczonym na rączce i włącznikiem nożnym, długość 200 [mm] +/- 10 [mm], średnica trzonu 10 [mm], na min. 50 zabiegów, trzon obracany o 360°, adapter do przepłukiwania (w zestawie) czyścik końcówki roboczej (w zestawie) - końcówka robocza prosta o szerokości końca 3 mm i długości min. 17 mm – narzędzie tego samego producenta co aparat elektrochirurgiczny. 1 komplet lub rozwiązanie równoważne - jednorazowe -jednorazowy instrument spełniający te same wymagania, w liczbie 50 szt. | Tak, podać instrument wielorazowy – 10 pkt, instrument jednorazowy – 0 pkt.* |  |
| 14 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem: z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń z nierozłącznym kablem; aktywacja prądu z wyłącznika nożnego i klemu na min. 50 zabiegów, długość 190 [mm] +/- 10 [mm],, końcówka robocza zagięta o długości min. 17 mm czyścik końcówki roboczej (w zestawie) - narzędzie tego samego producenta co aparat elektrochirurgiczny. 2 komplety. lub rozwiązanie równoważne - jednorazowe - jednorazowy klem spełniający te same wymagania, w liczbie 100 szt. | Tak, podać klem wielorazowy – 10 pkt, klem jednorazowy – 0 pkt.* |  |
| 15 | Wózek transportowy pod aparat elektrochirurgiczny z możliwością zamontowania min. 1 butli z argonem – 1 szt. | Tak |  |
| 16 | Włącznik nożny lub inny równoważny włącznik, podwójny: cięcie-koagulacja, oznaczone różnymi kolorami | Tak |  |
| 17 | Kabel elektrody neutralnej, dł. 4 m - 1 szt. | Tak |  |
| 18 | Koagulacja argonowo-plazmowa | Tak |  |
| 19 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń: dł. 230 mm (+/- 10 mm), końcówka max. 4,5 mm zagięta - 1 kpl. | Tak |  |
| 20 | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel min. 4 m – 2 szt | Tak |  |
| 21 | Kabel bipolarny dł min. 5m – 1 szt. | Tak |  |
| 22 | Penseta bipolarana nieprzywierająca prosta tępa 230mm – 1 szt. | Tak |  |
| 23 | Zestaw elektrod monopolarnych: trzpień Ø 4 mm, opak. zawierające 5 szt.: w składzie: lancetowa, nożowa, igłowa oraz kulkowe: Ø 2 mm i Ø 4 mm | Tak |  |
| 24 | Przystawka argonowa sterowana z diatermii - 1 szt. | Tak |  |
| 25 | Kabel argonowy z uchwytem z 2 przyciskami – 1 szt. | Tak |  |
| 26 | Butla z argonem 5 litrów – 1 szt | Tak |  |
| 27 | Reduktor ciśnienia z manometrem do instalacji na butli z wężem - 1 szt. | Tak |  |
| 28 | Elektroda argonowa, do laparoskopii śr. 5 mm, dł. części roboczej 320mm – 1 szt. | Tak |  |
| 29 | Elektroda argonowa, śr. 5 mm, dł. części roboczej 100 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 30 | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej