# Zestawienie parametrów technicznych

# Pakiet nr 4 - Analizator parametrów krytycznych

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki oceny: pH, pCO2, pO2, ctHb + frakcje, sO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, mleczany, glukoza, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina | Tak |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o max. dwa zużywalne elementy tj: wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe, pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości | Tak |  |
| 6 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i kapilary | Tak |  |
| 7 | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max. 80 sekund | Tak, podać ≤60 s. –10 pkt, 61s.- 80s. – 0 pkt.* |  |
| 8 | Analizator wyposażony w automatyczne mieszanie próbki zapewniające wystandaryzowanie procesu | Tak |  |
| 9 | Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach. Płyny kontroli jakości inne niż płyn kalibracyjny | Tak |  |
| 10 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | Tak |  |
| 11 | Trwałość kasety pomiarowej oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni dla oznaczenia parametrów pH, pCO2, pO2, ctHb + frakcje, sO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, mleczany, glukoza, bilirubina całkowita | Tak |  |
| 12 | Trwałość kasety pomiarowej oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 14 dni dla oznaczenia parametrów pH, pCO2, pO2, ctHb + frakcje, sO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, mleczany, glukoza, bilirubina całkowita, mocznik i kreatynina | Tak |  |
| 13 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedna elektrodą referencyjną | Tak |  |
| 14 | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby max. 40 min | Tak |  |
| 15 | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | Tak |  |
| 16 | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | Tak |  |
| 17 | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V50Hz | Tak |  |
| 19 | Zasilanie awaryjne UPS, podtrzymanie pracy min. 45 min., lub rozwiązanie równoważne - bateria wewnętrzna o czasie pracy min. 45 min. | Tak, podać |  |
| 20 | Wielkość próbki – max. 80 μl | Tak, podać ≤ 65 μl – 10 pkt, 66 μl - 80 μl - 0 pkt.* |  |
| 21 | Pakiet materiałów zużywalnych potrzebny do uruchomienia analizatora i przeszkolenia pracowników | Tak |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej