# Zestawienie parametrów technicznych

# Zestaw laparoskopowy i Insuflator endoskopowy CO2

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | ZESTAW LAPAROSKOPOWY – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Kamera endoskopowa rozdzielczość obrazowania minimum FULL HD tj 1920 x 1080 p. 50 Hz | Tak, podać |  |
| 5 | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym | Tak |  |
| 6 | Obiektyw głowicy kamery zapewniający zoom cyfrowy min 2x oraz optyczny realizowany za pomocą pierścienia obiektywu | Tak |  |
| 7 | Kontroler kamery z wbudowanym archiwizatorem danych medycznych posiadający funkcję zapisu filmów oraz obrazów medycznych na nośniku elektronicznym. W zestawie 1 szt PenDrive min 16 GB lub 2 szt PenDrive 8 GB lub dedykowana karta pamięci 16 GB lub równoważny zewnętrzny archiwizator medyczny posiadający możliwość zapisu zdjęć i filmów na nośniku elektronicznym | Tak |  |
| 8 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów dostępna z poziomu głowicy kamery medycznej lub/oraz równoważna poprzez podłączoną do kontrolera kamery klawiaturę zewnętrzną | Tak |  |
| 9 | Kontroler kamery wyposażony w funkcję PIP (obraz w obrazie), Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie. | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawiania indywidualnych profili użytkowych min. 3 | Tak, podać Profile: od 3 do 19 - 0pkt; Profile: ≥ 20 – 1 pkt |  |
| 11 | Kontroler kamery wyposażony w minimum 2 wyjścia przesyłające sygnał cyfrowy | Tak |  |
| 12 | Czułość kamery nie większa niż 1,2 luxa | Tak, podać =1,2 lux – 0pkt; <1,2 lux- 4 pkt |  |
| 13 | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła z poziomu głowicy kamery lub automatyczna regulacja | Tak |  |
| 14 | Głowica kamery endoskopowej 3x1/3 CCD lub równoważna 3 x 1/3 CMOS wyposażona w min dwa dowolnie programowalne przyciski. Możliwość zaprogramowania min. jednej funkcji pod jednym przyciskiem. Sterowanie min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery: zdjęcia nagrywanie video balans bieli użycie cyfrowych filtrów obrazowania | Tak |  |
| 15 | Sterownik kamery o modułowej budowie umożliwiajacy rozbudowę do 3D i 4K | Tak |  |
| 16 | Obiektyw o zmiennej ogniskowej f=13-29 mm lub 1f=4-28 lub f=15-31 umożliwiający pracę optyk o różnej ogniskowej | Tak |  |
| 17 | Źródło światła w technologii LED o żywotności min. 30 000 godzin | Tak |  |
| 18 | Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego w celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | Tak |  |
| 19 | Sterowanie funkcją uśpienia źródła światła standby z głowicy kamery lub z poziomu emitera światła | Tak |  |
| 20 | Światłowód autoklawowalny w nieprzezroczystej osłonie śr. 5 mm (+/- 2mm), dł. 250-300cm (1 szt.) | Tak |  |
| 21 | Monitor medyczny min.26 cali; | Tak, podać |  |
| 22 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli; | Tak |  |
| 23 | Funkcja PIP, oraz możliwość obrócenia obrazu o 180 stopni | Tak |  |
| 24 | Kąt widzenia (V i H) min. 178 st. | Tak |  |
| 25 | Urządzenie do regulacji przepływu o wydajności minimum 40L/min. i ciśnienia 1-30 mmHg. Obsługa poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej od 5,5” do 7,5” z oprogramowaniem w j. polskim. Możliwość ustawiania profili własnych przez użytkownika. Wyświetlanie parametrów insuflacji na ekranie monitora operacyjnego oraz sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery lub inna równoważna metoda sterowania pracą insuflatora; Wyposażony w min. 2 tryby pracy: tryb wysokoprzepływowy oraz tryb czuły. W komplecie: przewód wysokociśnieniowy 1 szt. Dren insuflacyjny wielorazowy– 2 szt zestaw filtrów– 20 szt. Zasilanie urządzenia ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 (butla lub sieć). | Tak, podać Sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery – 5 pkt; Równoważna metoda sterowania pracą insuflatora – 0 pkt |  |
| 26 | Pompa ssąco-płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych | odsysanie na zasadzie pompy podciśnieniowej przepływ płynów min. 3500 ml/min moc ssania 0,6 bar (+/- 0,1 bar) w zestawie: - słój z pokrywą i igłą do pojemnika z płynem, kompatybilny do urządzenia - dren wielorazowego użytku - rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym (wielorazowego użytku) – szt.2 | Tak |  |
| 27 | Zestaw narzędzi laparoskopowych: | Optyka laparoskopowa 0 stopni dł. min. 310mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach. autoklawowalna 134 stopnie C. Oznaczenie Data Matrix. Optyka laparoskopowa 30 stopni dł. min. 300mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach, autoklawowalna 134 stopnie C. Oznaczenie Data Matrix | Tak |  |
|  |  | Kleszczyki chwytające uniwersalne, szczęki krótkie, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm szt. 1, w komplecie z wkładami tnącymi szt. 4 | Tak, podać dł.od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | Igła Veresa śr. 2,1mm, dł. min 120mm max. 130mm, rozbieralna, dwuczęściowa – szt 2, w komplecie z igłą punkcyjną szt 2 | Tak |  |
|  |  | Kleszczyki chwytające typ kulociąg, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5-10mm, dł. min.310mm max. 360mm., szt. 2 | Tak, podać dł. od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm – szt. 4 w komplecie z klipsownicą szt. 1 | Tak, podać dł. od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | Kleszczyki chwytające typu Grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm – szt. 4 | Tak, podać dł. od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | Kleszczyki preparacyjne typ Maryland lub Kelly, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm – szt. 4, w komplecie z haczykiem laparoskopowym szt 2 | Tak, podać dł. dd 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
| 28 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych lub kosz do sterylizacji narzędzi składający się z podstawy oraz stojaka wyposażonego w sylikonowe uchwyty oraz pokrywy; o wymiarach maksymalnych: dł. 56 cm, szer. 28 cm, wysok. 18 cm. Kompatybilny z oferowanymi narzędziami, mieszczący cały zestaw - 1 szt | Tak |  |
| 29 | Aparat jest pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  |
| 30 | Wózek pod aparaturę kompatybilny z zaoferowanym zestawem, wyposażony w 4 koła z blokadą na min 2 koła; min 3 półki i 6 gniazd w panelu bocznym wózka; uchwyt do monitora, na głowicę kamery i do butli CO2 | Tak |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |
| II | INSUFLATOR ENDOSKOPOWY CO2 – 1 sztuka |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Insuflator endoskopowy umożliwiający utrzymanie przepływu ciśnienia w jamie otrzewnej oraz innych wymagających zachowania odmy miejscach, o wadze od 6 kg do 12 kg. Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 (butla lub sieć) | Tak |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |
| 6 | Wyświetlanie parametrów insuflacji na ekranie monitora operacyjnego oraz sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery lub inna równoważna metoda sterowania pracą insuflatora | Tak, podać Sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery – 5 pkt; Równoważna metoda sterowania pracą insuflatora – 0 pkt |  |
| 7 | W komplecie zestaw trokarów: trokar bez gwoździa, bezpieczny wprowadzany pod kontrolą optyki 11 mm – szt 1; trokar 3-częściowy (kaniula gwóźdź i zawór) rozmiar 11mm (w komplecie z redukcją na 5mm) – szt 1; trokar 3-częściowy (kaniula, gwóźdź i zawór) rozmiar 6mm – szt 2 | Tak |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej