Parametry techniczne

Przedmiotem umowy jest dostawa Aparatu USG

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2018r.)

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT USG – 1 szt. |
|  | Aparat cyfrowy z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury i wadze maksymalnej 40 kg. | Tak |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min.110000 | Tak |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LED o przekątnej ekranu min 15". | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia monitora względem pulpitu | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-13MHz | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 250 dB | Tak |  |
|  | Minimum 3 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
|  | B-mode | Tak |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1200 obrazów/sek | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. rombowe w trybie B-mode na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 30 cm. | Tak |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach ,w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  |
|  | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE” | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci | Tak |  |
|  | Power Doppler (PD) | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler min. 15 stopni | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm | Tak |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90º na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań: położniczych ginekologicznych małych narządów; naczyniowych ; mięśniowo-szkieletowych ; brzusznych; kardiologicznych Raporty do wszystkich wymienionych typów badań z możliwością redagowania przez użytkownika. Minimum wstawianie własnego loga, gotowych komentarzy . | Tak |  |
|  | Głowica elektroniczna convex , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0 MHz | Tak |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 30 cm | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak |  |
|  | Głowica elektroniczna endowaginalna ze zmienną częstotliwością | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min.5,0 – 10,0 MHz | Tak |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 125º | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | Tak |  |
|  | Zapis obrazów na płytach ,PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty, pamięci pendrive przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM,RAW DICOM. Minimum 1 gniazdo USB z przodu aparatu. | Tak |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie minimum vga,svideo,composite,HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >50 GB. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC Automatyczna Optymalizacja Powiększenie obrazu x 8 Mapy szarości Koloryzacja Skala osi czasu dla M-Mode PW-Mode Wzmocnienie Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta Inwersja spektrum Format wyświetlania Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - obrócenie invert - Próg przejścia do analizy koloru | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę kardiologiczną do badań kardiologicznych, przezczaszkowych. Zakres częstotliwości min. 2,0- 4,0 MHz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję anatomicznego m mode | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2018 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy